## Slide 1
STATUS REPORT 1
GreenPi Monitor
Arquitetura e desenvolvimento de um sistema IoT de
monitoramento ambiental para o estudo de plantas
Caio Cesar · Curso de Android e Internet das Coisas (IoT)
Instituto de Pesquisas Eldorado · Campinas, SP
Notes: Abertura. Apresentar o tema e o objetivo do projeto em uma frase: monitorar continuamente o ambiente onde as plantas ficam, com hardware embarcado rodando Android.

## Slide 2
Tema do grupo
O problema que motivou o projeto e a solução proposta
O PROBLEMA
Não há acompanhamento contínuo das condições do ambiente onde as plantas são mantidas.
Medições manuais são pontuais: perdem variações ao longo do dia e da noite.
Sem histórico, é impossível correlacionar o desenvolvimento da planta com temperatura, umidade e luz.
Não existe acesso remoto às condições do ambiente.
A SOLUÇÃO
Raspberry Pi 5 com Android embarcado lê sensores ambientais reais a cada 10 segundos.
A telemetria sobe por MQTT para uma plataforma de IoT que armazena todo o histórico.
Aplicativo Android mostra as condições com alerta por cor e gráficos do histórico.
O mesmo aplicativo funciona no dispositivo embarcado e em um celular comum.
GreenPi Monitor · Caio Cesar
1
Notes: Contextualizar: o projeto nasceu da dificuldade de acompanhar continuamente as condições ideais para o estudo de plantas. A solução integra hardware, app, rede e nuvem.

## Slide 3
Integração dos pilares do curso
Cada módulo do curso tem um papel concreto na solução
1
Sistemas Operacionais
Android 16 AOSP na Pi 5. Acesso a /dev e /sys, serviço de primeiro plano com thread dedicada e wake lock.
2
Android Embarcado
Camada nativa em C (NDK/JNI) falando I2C por ioctl — o mesmo caminho de uma HAL.
3
Android Básico
App Kotlin com Activities, SharedPreferences, ViewBinding e View customizada em Canvas.
4
Redes de Computadores
MQTT com QoS 1 para o uplink; HTTP/REST com JWT para consultar o histórico.
5
Conectividade sem fio
Wi-Fi 802.11ac em 5 GHz. O RSSI do enlace é coletado como telemetria de qualidade.
6
Plataformas de IoT
ThingsBoard: broker MQTT, banco de série temporal, dashboard web e motor de regras.
GreenPi Monitor · Caio Cesar
2
Notes: O foco do trabalho final é a integração. Cada pilar entra de forma concreta, não decorativa.

## Slide 4
Arquitetura do sistema
Como hardware, aplicativo, rede e plataforma se conectam
GreenPi Monitor · Caio Cesar
3
Notes: Percorrer da esquerda para a direita: sensores no Sense HAT, camada nativa em C, conversão em Kotlin, serviço de coleta, MQTT, ThingsBoard e, de volta, o app em modo painel via REST.

## Slide 5
Fluxo de dados
De um registrador I2C até o gráfico, com valores reais medidos
GreenPi Monitor · Caio Cesar
4
Notes: Cada etapa mostra o dado real medido no kit. Destacar a etapa 3, a compensação térmica, que é o ponto mais delicado do projeto.

## Slide 6
Hardware e barramento I2C
Montagem física e identificação dos chips no kit
GreenPi Monitor · Caio Cesar
5
Notes: O mapa do barramento foi obtido com i2cdetect, e cada chip foi confirmado pelo registrador WHO_AM_I antes de qualquer linha de código do app.

## Slide 7
Aplicativo Android
Um único APK, dois papéis — detectados em tempo de execução
Raspberry Pi 5 — modo coletor + painel
Celular — modo painel
Telas e funcionalidades
Principal — seis cartões coloridos por faixa e faixa de status geral do ambiente
Histórico — quatro gráficos das últimas 3 horas, desenhados em Canvas
Configurações — servidor, token, intervalo e fator de calibração, com teste de conexão
Serviço de coleta em primeiro plano, com notificação persistente
GreenPi Monitor · Caio Cesar
6
Notes: O app verifica se /dev/i2c-1 existe. Na Pi ele coleta e publica; no celular ele apenas consulta a plataforma. Um APK só, sem variantes de build.

## Slide 8
Rede e protocolos
Dois protocolos, cada um no papel em que se sai melhor
MQTT · uplink da telemetria
Porta 1883 · QoS 1 · keep-alive de 30 s
Tópico v1/devices/me/telemetry
Autenticação pelo token do dispositivo, no campo de usuário
Escolhido pelo baixo overhead e pela confirmação de entrega
HTTP / REST · consulta do histórico
Porta 8080 · autenticação por JWT
GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{id}/values/timeseries
Usado pela tela de Histórico e pelo modo painel
Escolhido por ser consulta pontual, sob demanda
Camada física — Wi-Fi
802.11ac
padrão
5745 MHz
frequência
433 Mbps
taxa do enlace
−52 dBm
RSSI medido
192.168.0.18
endereço da Pi 5
GreenPi Monitor · Caio Cesar
7
Notes: O RSSI não é enfeite: ele é publicado como telemetria, o que permite correlacionar falhas de envio com a qualidade do enlace.

## Slide 9
Plataforma de IoT
ThingsBoard Community Edition, em um único container Docker
Serviços utilizados
Broker MQTT integrado, sem componente externo
PostgreSQL com série temporal indexada por timestamp
Dashboard web: 6 cartões de valor corrente e 4 gráficos históricos
Motor de regras para alarmes por limiar
API REST usada pelo aplicativo
GreenPi Monitor · Caio Cesar
8
Notes: A escolha por um container único simplifica a demonstração: um comando sobe broker, banco e dashboard. Todo o provisionamento é feito por script, de forma reproduzível.

## Slide 10
Etapas de construção do protótipo
Da validação do hardware ao sistema integrado
1
Levantamento do hardware
Varredura do barramento com i2cdetect e confirmação de cada chip pelo WHO_AM_I, antes de escrever código.
2
Camada nativa de acesso I2C
Biblioteca em C com ioctl(I2C_RDWR), compilada pelo NDK e carregada por JNI.
3
Conversão e calibração
Leitura dos coeficientes de fábrica do HTS221 e implementação das fórmulas dos três sensores.
4
Serviço de coleta e MQTT
Foreground service em thread própria, publicando no ThingsBoard a cada 10 segundos.
5
Plataforma e dashboard
ThingsBoard em Docker, provisionamento por script e dashboard com 10 widgets.
6
Interface e histórico
Cartões com alerta por cor, gráficos em Canvas e modo painel para celular.
7
Testes de ponta a ponta
Validação em hardware real, com correção dos defeitos encontrados.
GreenPi Monitor · Caio Cesar
9
Notes: A ordem importa: validar o hardware primeiro evitou perder tempo depurando o app por um problema que seria de driver.

## Slide 11
Desafios técnicos e soluções
Os três obstáculos que definiram a arquitetura
1
Android sem HAL de sensores
dumpsys sensorservice retorna "No Sensors on the device": o SensorManager não enxerga nenhum sensor do Sense HAT.
SOLUÇÃO
Acesso direto ao barramento por /dev/i2c-1, que tem modo crw-rw-rw- na imagem do kit — sem necessidade de root.
2
Drivers de kernel sem bind
HTS221 e LPS25H aparecem em /sys/bus/i2c/devices com estado waiting_for_supplier; o subsistema IIO também não os expõe.
SOLUÇÃO
Implementação em espaço de usuário: leitura dos registradores e aplicação das curvas de calibração direto do chip.
3
Auto-aquecimento do Sense HAT
A placa fica a milímetros do SoC, que opera a 57 °C. O sensor lia 40 °C com o ambiente a cerca de 26 °C.
SOLUÇÃO
Compensação T = T_sensor − (T_cpu − T_sensor) / k, com k calibrável na tela de configurações. O valor bruto continua sendo publicado.
GreenPi Monitor · Caio Cesar
10
Notes: Estes três desafios não são incidentais: eles são a razão de o projeto ter uma camada nativa em C em vez de usar o SensorManager.

## Slide 12
Desafios técnicos e soluções
Obstáculos de integração e de software
4
Um APK para dois cenários
O sistema precisa rodar tanto na Pi 5, com sensores, quanto num celular, sem eles.
Detecção em tempo de execução de /dev/i2c-1: com Sense HAT o app é coletor e painel; sem ele, apenas painel.
5
Gráficos vazios no dashboard
As séries temporais do ThingsBoard não desenhavam nenhuma curva, sem mensagem de erro.
Cada dataKey precisa do bloco settings completo (tipo da série, eixo, estilo). O modelo foi extraído de um widget criado pela própria interface.
6
Unidade quebrando a formatação
O app fechava ao abrir o histórico: a unidade "%rH" era interpretada como especificador de formato.
O número passou a ser formatado em separado e só depois concatenado ao texto da unidade.
7
Segredos fora do código
Token do dispositivo e senhas não podem ser versionados junto com o código-fonte.
Configuração em tempo de execução, guardada em SharedPreferences, com arquivos de exemplo no repositório.
GreenPi Monitor · Caio Cesar
11
Notes: Os três primeiros foram encontrados e corrigidos durante os testes em hardware real, não em teoria.

## Slide 13
Estado atual do protótipo
O que já está funcionando de ponta a ponta
Componente
Evidência
Estado
Sensores lidos via I2C
HTS221, LPS25H e TCS3400 confirmados por WHO_AM_I
concluído
Camada nativa em C (JNI/NDK)
libsensehat.so compilada para arm64-v8a e x86_64
concluído
Compensação térmica
36,7 °C brutos convertidos para 26,6 °C compensados
concluído
Serviço de coleta + MQTT
Publicação a cada 10 s no ThingsBoard, com QoS 1
concluído
Plataforma e dashboard web
Container Docker provisionado por script
concluído
Aplicativo nos dois papéis
Coletor na Pi 5 e painel no celular, com o mesmo APK
concluído
Próximo relatório: resultados medidos, integração final e passos para a entrega.
GreenPi Monitor · Caio Cesar
12
Notes: Fechar o Status Report 1 deixando claro que o protótipo já funciona de ponta a ponta e que o próximo relatório trata de resultados e integração.